## Slide 1: Statusmodel NLCS

## Slide 2: Agenda
Recap ingelaste sessie: eisen aan de oplossing
Huidige betekenis van bestaande statussen (As Is)
Gebruik van statussen in de drie soorten tekeningen (To Be)
Hoe gaan we om met de uitbreidingen van de statussen?
Hoe gaan we om met verplaatsingen

## Slide 3: Eisen aan (het statusmodel van) NLCS
Moet (zichtbaar) onderscheid maken tussen:
  Bestond reeds voorafgaand aan het project en blijft onveranderd (B)
  Bestond reeds voorafgaand aan het project en wordt gewijzigd (R)
  Bestond reeds voorafgaand aan het project en wordt verwijderd (V)
  Wordt in het project toegevoegd/geplaatst (N)
  Bestaat alleen tijdens het project (T)
Moet geschikt zijn voor gefaseerde uitvoering (substatus nr)
Moet geschikt zijn voor (soorten) tekeningen in verschillende fasen:
  Beheerfase: Bestaande situatie (situatie voorafgaand aan project: alleen status B)
  Ontwerpfase: Ontwerptekening (wat moet er gebeuren: CRUD in status, evt. detail in Bewerking)
  Overdracht aan beheer, opleveringsfase: As-built tekening (wat is er werkelijk gebeurd: CRUD in status, meer detail in Bewerking)
Moet geschikt zijn om met de As-built tekening het bronsysteem bij te werken (Verwijderen, Toevoegen, Aanpassen, Niet aanpassen)
Netbeheer: moet (zichtbaar) onderscheid kunnen maken tussen In Bedrijf, Verlaten en Reserve.

## Slide 4: Huidige betekenis NLCS statussen

## Slide 5: Nieuwe betekenis NLCS statussen

## Slide 6: Verplaatsen van objecten
Voor uitvoering is oude én nieuwe ligging noodzakelijk
Object komt dus twee keer in de tekening voor:
  Status V: oude ligging
  Status G/N: nieuwe ligging
De oude ligging van het object zal niet in alle tekeningen voorkomen (voorkomen te drukke tekening).
Toevoegen object "VERPLAATSPIJL" aan ZZ

## Slide 7: In Gebruik, Reserve, Verlaten
Scenario | Voordelen | Nadelen
1. Extra statusletters, alleen voor K&L, OV. Bewerking geeft aan wat er in het project gebeurt met het object | Geschikt voor verschillende visualisaties Deze extra statusletters zijn alleen zichtbaar voor de gebruikers die deze nodig hebben. Laagnaam blijft compacter Gebruikt kan een selectie van objecten in één handeling van status wijzigen | Statusmodel is complexer (alleen voor de hoofdgroepen KL en OV) Wijkt af van methode bij Riolering -> deze aanpak moet dan ook bij Riolering worden toegepast.
2. Als subobject. Bewerking geeft aan wat er in het project gebeurt met het object | Statusmodel blijft beperkt Geen afkortingen | Het aantal objecten in de database (=aantal objecten in de bibliotheek) wordt enorm groot. Onderscheid tussen subobject en Bewerking is _ of -, lastig te onderscheiden. Laagnaam wordt lang
3. Als attribuutinformatie | Volledig configureerbaar Geen impact op de laagnaam | Niet te gebruiken voor aangepaste weergave in de tekening Buiten scope van huidige NLCS versie Extra tooling nodig om zichtbaar te maken in de tekening.
Voorstel: scenario 1

## Slide 8: Vervolgacties
Frank/Dimitry: voorbeeld uitwerken statusmodel, toegepast binnen Netbeheer.
Elisabeth biedt deze uitwerking aan als nieuw issue tbv interne review door expertcommissie
Aansluitend voor openbare consultatie aanbieden op GitHub.

## Slide 9: Hartelijk dank voor uw deelname!
www.net4s.nl